1.   ВЕДЕНИЕ

1.1.	Приступая к эксплуатации изделия, внимательно изучите паспорт и инструкцию по эксплуатации.

1.2.	Замечание по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, а/я 6478, ООО ПКФ ВЕКТОР.

1.3.	В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в инструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном издании.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.	Инъекционный дротик «ИД-06» предназначен для введения животным ветеринарных лекарственных препаратов с целью лечения и временного обездвиживания животных.

3.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.	Габаритные размеры:

-	длина…………………..40 мм
-	диаметр……………….4,5 мм

3.2.	Масса………………….не более 1,5 г.

3.3.	Количество пасты лекарственного средства, доставляемого к цели, до 0,5 г.

3.4.	Точность стрельбы определяется качеством пристрелки дистанционного инъектора и подготовкой стрелка.

4.   УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.	Выталкивание «ИД-06» из канала ствола производится за счет энергии сжатого воздуха, образующегося в стволе дистанционного инъектора.

4.2.	При попадании в тело животного дротик прорезает и входит в мышечную ткань, кровью происходит вымывание лекарственного средства из дротика.

5.   УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.	При соблюдении правил эксплуатации и положений данной инструкции изделие «ИД-06» полностью безопасно, просто в обращении и надежно в эксплуатации.

5.2.	Запрещается производить стрельбу изделием «ИД-06» при нахождении людей на расстоянии ближе максимальной дальности действия дистанционного инъектора. Максимальная дальность стрельбы определяется экспериментально с помощью отстрелов изделиями
«ИД-06», из используемого дистанционного инъектора.

5.3.	Лица, допущенные к работе с изделиями, должны знать конструкцию изделия и правила обращения с ним.

6.   ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1.	Снаряжение изделия «ИД-06» лекарственным средством производится с использованием специального, отдельно поставляемого комплекта в следующей последовательности:

-	берется 80% глюкозы или приготавливается сахарный раствор (1 часть воды + 4 части сахара, перед смешиванием подогреть воду до 80-95°С);

-	на стекле для замешивания используя порошок лекарственного средства и сахарный сироп или глюкозу, с помощью шпателя приготавливают густую пасту;

-	с помощью штопфер-гладилки закладывают пасту в дротик;

-	дают 10 - 15 минут на подсыхание пасты.

Изделие готово к применению.

6.2.	Допускается повторное использование изделия «ИД-06» в случае отсутствия механических повреждений его частей и после предварительной дезинфекции (промывка изделия и замачивания на 5 - 6 часов в 7% растворе монохлорамина или других дезинфицирующих средствах).

7.   ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

7.1.	Эффективная дальность применения изделия «ИД-06» (вероятность попадания на 90% зависит от навыков стрелка) определяется типом используемого дистанционного инъектора и составляет, например, для ИЖ-53, SW до 10 метров, для МР-512 до 20 метров, при использовании более мощного дистанционного инъектора дальность применения может быть увеличена.

7.2.	Правила и тактику применения, исходя из поставленных задач, разрабатывают соответствующие службы, получившие изделия в эксплуатацию.

7.3.	За применение изделий не по назначению или в условиях, не определенных в паспорте, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1.	Нетоксично

8.2.	Номер партии

8.3.	Дата изготовления: 20___ г.

8.4.	Гарантийный срок хранения: 5 лет.

8.5.	Не подлежит обязательной сертификации.